Общество с ограниченной ответственностью

«ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО И КАДАСТР»

ООО «ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО И КАДАСТР»

Заказчик: 	Администрация Козинского сельского поселения

Договор  от 27.11.2015г.

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ

В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

Козинского сельского поселения                               Смоленского района Смоленской области

Пояснительная записка

Том I

Положение о территориальном планировании

Санкт-Петербург

2017

Общество с ограниченной ответственностью

«ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО И КАДАСТР»

ООО «ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО И КАДАСТР»

Заказчик: 	Администрация Козинского сельского поселения

Договор  от 27.11.2015г.

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ

В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

Козинского сельского поселения                               Смоленского района Смоленской области

Пояснительная записка

Том I

Положение о территориальном планировании

Генеральный директор							В. А. Котлярова

Санкт-Петербург

2017

Авторский коллектив:

| № п/п | Должность | Ф.И.О. |
| --- | --- | --- |
|  | Генеральный директор, главный инженер проекта | В.А.Котлярова |
|  | Главный архитектор проекта | Т.А. Шатаева |
|  | Главный архитектор проекта | А.В. Слесарева |
|  | Главный инженер проекта | А.В. Половников |
|  | Главный инженер проекта | Е.В. Александрова |
|  | Инженер-экономист | И.В. Рассадникова |
|  | Инженер-проектировщик | Н.М. Смирнова |

Состав проекта:

Пояснительные записки

| № п/п | Наименование | Гриф |
| --- | --- | --- |
| 1. | Том I. Положение о территориальном планировании | н/с |
| 2. | Том II. Материалы по обоснованию генерального плана | н/с |

Графические материалы

1. Материалы по обоснованию генерального плана

| № п/п | Название | Масштаб | Гриф |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Карта границ территорий объектов культурного наследия | 1:10 000 | н/с |
|  | Карта границ зон с особыми условиями использования территории, особо охраняемых территорий и объектов | 1:10 000 | н/с |
|  | Карты (схема) комплексной оценки территории с отображением территорий, благоприятных для инвестиционного развития, строительства, ведения сельского хозяйства, рекреации, развития иных отраслей экономики | 1:10 000 | н/с |
|  | Карты (схема) комплексной оценки территории с отображением территорий, благоприятных для инвестиционного развития, строительства, ведения сельского хозяйства, рекреации, развития иных отраслей экономики. Фрагменты Козинского сельского поселения. | 1:5 000 | н/с |

2. Положение о территориальном планировании

| № п/п | Название | Масштаб | Гриф |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Карта границ населенных пунктов, входящих в состав Козинского сельского поселения | 1:10 000 | н/с |
|  | Карта границ функциональных зон | 1:10 000 | н/с |
|  | Карта границ земельных участков, которые предоставлены для размещения объекта капитального строительства, федерального, регионального и местного значения, на которых размещены объекты капитального строительства, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, а также границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства, федерального, регионального и местного значения уровня муниципального района и уровня поселения | 1:10 000 | н/с |
|  | Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения: электро-, газоснабжения населения | 1:10 000 | н/с |
|  | Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения: водоотведения и водоснабжения населения | 1:10 000 | н/с |
|  | Карта планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения поселения: электро-, газо-, водоснабжения населения, водоотведения. Фрагменты Козинского сельского поселения. | 1:5 000 | н/с |
|  | Карта планируемого размещения объектов социальной инфраструктуры и муниципального жилого фонда на территории поселения | 1:10 000 | н/с |
|  | Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения: автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений. | 1:10 000 | н/с |

Примечание: н/с - несекретно

Содержание

1. Общие положения	7

2. Цели и задачи территориального планирования	9

2.1. Цели территориального планирования Козинского сельского поселения	9

2.2. Задачи территориального планирования Козинского сельского поселения	9

2.2.1. Задачи по учету интересов Российской Федерации и интересов субъекта Российской Федерации – Смоленской области при осуществлении градостроительной деятельности на территории Козинского сельского поселения	9

2.2.2. Задачи по развитию и преобразованию функционально-планировочной структуры	9

2.2.3. Задачи по развитию и размещению объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения	10

2.2.4. Задачи по развитию сферы социального обслуживания населения	12

2.2.5. Задачи по развитию и размещению объектов  жилищного фонда	14

2.2.6. Задачи по сохранению и регенерации объектов культурного наследия	15

2.2.6.1. Особо охраняемые природные территории и режим хозяйственной деятельности	17

2.2.7. Задачи по улучшению экологической обстановки и охране окружающей среды	17

2.2.8. Задачи по развитию зеленых насаждений	18

2.2.9. Задачи по инженерной подготовке территории	18

2.2.10. Задачи по санитарной очистке территории	18

2.2.11. Задачи по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера		18

2.2.12. Задачи по нормативному правовому обеспечению реализации генерального плана Козинского сельского поселения	18

3. Перечень основных мероприятий по территориальному планированию Козинского сельского поселения	19

3.1. Мероприятия по учету интересов Российской Федерации и интересов субъекта Российской Федерации – Смоленской области при осуществлении градостроительной деятельности на территории Козинского сельского поселения	19

3.2. Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры. Параметры функциональных зон	19

3.3. Мероприятия по развитию и размещению на территории Козинского сельского поселения объектов капитального строительства регионального и местного значения	27

3.3.1. Развитие и размещение объектов транспортной инфраструктуры	27

3.3.2. Развитие и размещение объектов инженерной инфраструктуры	29

3.3.3. Развитие и размещение объектов капитального строительства социального и культурно-бытового обслуживания	33

3.3.4. Развитие и размещение объектов жилищного фонда	35

3.3.5. Мероприятия по развитию основных функциональных зон для обеспечения размещения объектов капитального строительства	38

3.4. Зоны месторождений полезных ископаемых	42

3.5. Мероприятия  по сохранению и регенерации объектов культурного наследия	49

3.6. Мероприятия по улучшению экологической обстановки охране окружающей среды	50

3.7. Мероприятия по сохранению и развитию зелёных насаждений	51

3.8. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	51

3.9. Мероприятия по инженерной подготовке территорий	55

3.10. Мероприятия по санитарной очистке территорий	55

3.11. Мероприятия по нормативному правовому обеспечению реализации генерального плана Козинского сельского поселения	55

# Общие положения

Внесение изменений в Генеральный план Козинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области разработан ООО «ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО И КАДАСТР» по заказу администрации Козинского сельского поселения на основании Договора от 27.11.2015г.

В основу настоящего документа положена концепция Генерального плана Козинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области, утвержденного Решением Совета Депутатов Козинского сельского поселения № 17 от 22.03.2013 года. При этом в генеральный план Козинского сельского поселения, выполненный в 2013 году, внесены изменения, предусматривающие соответствие описания и отображения функциональных зон, установленных в проекте, пункту 46 Приложения к приказу Министерства регионального развития Российской Федерации от 07.12.2016 № 793 «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения». Настоящим проектом устранены несоответствия электронной версии действующего проекта с существующим кадастровым делением территории поселения.

В генеральный план Козинского сельского поселения также внесены и учтены изменения в соответствии с постановлениями администрации Козинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области и решениями Совета народных депутатов Козинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области, принятыми в 2014-2016 годах (указанные документы приложены к материалам внесения изменений в генеральный план, также приложена схема с отображением изменений и номерами постановлений администрации, решений Совета народных депутатов Козинского сельского поселения).

Генеральный план  Козинского сельского поселения согласно Градостроительному кодексу Российской Федерации является документом  территориального планирования  муниципального образования и направлен на определение назначения территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях:

- обеспечения устойчивого развития территорий, (т.е. безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений);

- развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

Генеральный план поселения разработан в границах территории Козинского сельского поселения, установленных законом Смоленской области от 28 декабря 2004 г.              № 135-з (ред. от 29.04.2006) «О наделении статусом муниципального района муниципального образования "Смоленский район" Смоленской области, об установлении границ муниципальных образований, территории которых входят в его состав, и наделении их статусом сельских поселений».

Исходный год разработки генерального плана поселения – 2017 г.

Срок реализации генерального плана рассчитан на 20 лет и разбит на 2 этапа:

- первая очередь – период, на который определены первоочередные мероприятия по реализации генерального плана Козинского сельского поселения – 2017 - 2027 гг.;

- расчетный срок – период, на который рассчитаны все основные проектные решения генерального плана Козинского сельского поселения – 2017 - 2037 год;

Перспективное развитие территории за пределами сроков реализации генерального плана – 2037- 2047 год.

Генеральный план Козинского сельского поселения разработан в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

При подготовке генерального плана Козинского сельского поселения учтена ранее разработанная градостроительная документация, а также положения областных программ, областных проектов, стратегий, концепций, реализуемых в Смоленской области в период разработки генерального плана.

В генеральном плане Козинского сельского поселения учтены ограничения использования территорий, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Проектные решения генерального плана Козинского сельского поселения учитываются при разработке Правил землепользования и застройки муниципального образования и являются основанием для:

1) подготовки и утверждения документации по планировке территории в соответствии с документами территориального планирования;

2) принятия в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, решений о резервировании земель, об изъятии, в том числе путем выкупа, земельных участков для государственных или муниципальных нужд, о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую;

3) создания объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения на основании документации по планировке территории (ч.1 ст. 26 Градостроительного кодекса РФ).

В соответствии с ч. 5 ст. 26 Градостроительного кодекса РФ реализация генерального плана Козинского сельского поселения  осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами, утвержденными местной администрацией поселения и реализуемыми за счет средств местного бюджета, или нормативными правовыми актами местной администрации поселения, или в установленном местной администрацией поселения порядке решениями главных распорядителей средств местного бюджета, или инвестиционными программами организаций коммунального комплекса.

Графические материалы генерального плана поселения выполнены с применением геоинформационных технологий в программе  MapInfo Professional.

# 2. Цели и задачи территориального планирования

## Цели территориального планирования Козинского сельского поселения

Целью разработки генерального плана Козинского сельского поселения  является создание действенного инструмента управления развитием территории муниципального образования в соответствии с действующим федеральным и областным законодательством.

Решения генерального плана направлены на обеспечение устойчивого развития территории муниципального образования, предполагающее обеспечение существенного прогресса в развитии основных секторов экономики, повышения уровня жизни и условий проживания населения, долговременной экологической безопасности поселения и смежных территорий, рациональное использование всех видов ресурсов, современные методы организации транспортных и инженерных систем.

## Задачи территориального планирования Козинского сельского поселения

### 2.2.1. Задачи по учету интересов Российской Федерации и интересов субъекта Российской Федерации – Смоленской области при осуществлении градостроительной деятельности на территории Козинского сельского поселения

Учет интересов Российской Федерации и интересов субъекта Российской Федерации – Смоленской области при осуществлении градостроительной деятельности на территории Козинского сельского поселения  - обеспечение выполнения на территории Козинского сельского поселения функций Российской Федерации и субъекта Российской Федерации на основе функционального развития существующих, а также размещения новых объектов регионального значения, в том числе:

- объектов транспортной инфраструктуры регионального значения;

- объектов инженерной инфраструктуры регионального значения;

- иных объектов федерального и регионального значения.

### 2.2.2. Задачи по развитию и преобразованию функционально-планировочной структуры

1. Повышение эффективности использования территории поселения путем оптимизации функционального использования, упорядочивания существующей застройки, освоения незастроенных территорий.

2. Обеспечение размещения объектов капитального строительства в соответствии с прогнозируемыми параметрами социально-экономического развития.

3. Развитие и преобразование функциональной структуры муниципального образования в соответствии с прогнозируемыми направлениями развития экономической базы поселения с учетом обеспечения необходимых территориальных ресурсов для развития приоритетных видов экономической деятельности – аграрного сектора, развитие пищевой промышленности, развитии деревопереработки и  лесопереработки, коммерческо-деловой сферы (торговля, сервис, строительство административно-деловых учреждений).

4. Развитие туристско-рекреационной сферы обслуживания местного и районного значения на базе комплексного использования природно-рекреационного потенциала муниципального образования.

5. Формирование и планировочное выделение на основе существующих и вновь осваиваемых территорий комплексного размещения объектов жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения функциональных зон, обеспечивающих возможность эффективного функционирования и развития вновь размещаемых на их территории объектов капитального строительства.

6. Реализация принципов комплексного освоения территории, обеспечивающих формирование среды жизнедеятельности высокого качества, в которой в оптимальном соотношении находятся жилые зоны, зоны размещения объектов бытового и социально-культурного назначения, объектов транспортной инфраструктуры, зон зеленых насаждений общего пользования.

7. Формирование системы центров социального обслуживания, обеспечивающих потребности жителей поселения.

### Задачи по развитию и размещению объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения

Внешний транспорт

1. Обеспечение надежной связи Козинского сельского поселения с внешней сетью автодорог регионального значения путем формирования единой транспортной сети в составе улично-дорожной сети и сети внешних дорог.

2. Обеспечение выделения территории для развития улично-дорожной сети, сети внешних дорог, и соответствующей инфраструктуры.

Пассажирский транспорт

1. Организация качественного маршрутного сообщения для связи населенных пунктов Козинского сельского поселения между собой, с соседними муниципальными образованиями, а также с г. Смоленском.

Улично-дорожная сеть населенных пунктов

- формирование улично-дорожной сети населенных пунктов с учетом существующей сети внешних дорог и увеличением уровня автомобилизации населения;

- формирование рациональных и достаточных транспортных связей районов жилой застройки с общепоселковыми центрами, объектами социального обслуживания, рекреационными территориями.

Инженерная инфраструктура

Водоснабжение

1. Обеспечение качественного и бесперебойного водоснабжения населения и хозяйственных объектов на территории сельского поселения.

2. Реконструкция и развитие водопроводных сетей и системы подачи воды в целом, включая замену ветхих водопроводных сетей, устаревшего оборудования насосных станций и сооружений водоводов для подачи воды к районам нового строительства.

3. Сокращение потерь воды, как при транспортировке, так и за счет ее рационального использования, автоматизированный контроль на всех этапах производства, транспортировки и реализации воды.

4. Организация зон санитарной охраны системы водоснабжения с учетом действующих нормативных требований и сложившейся застройки.

Водоотведение

1. Полное прекращение сброса неочищенных сточных вод за счет строительства локальных канализационных очистных сооружений в каждом населенном пункте.

2. Реконструкция действующих сетей и сооружений систем водоотведения.

3. Обеспечение очистки поверхностного стока.

Теплоснабжение

1. Развитие существующих систем централизованного теплоснабжения в поселении с реконструкцией источников теплоснабжения (котельных) и тепловых сетей.

2. Внедрение энергосберегающих технологий с повышением эффективности выработки и транспортировки тепловой и энергии.

3. Использование локальных источников для теплоснабжения индивидуальной жилой застройки, а также объектов общественно-делового назначения.

Электроснабжение

1. Развитие системы электроснабжения поселения с реконструкцией источников энергообеспечения и линий электропередач.

2. Широкое внедрение энергосберегающих технологий с повышением эффективности выработки и транспортировки электрической энергии.

3. Вырубка древесно-кустарниковой растительности под ВЛ до и выше 1000 вольт в населенных пунктах.

4. Расширение зауженных просек охранных зон ВЛ в лесах.

Газоснабжение

1. Дальнейшее развитие системы централизованного газоснабжения поселения со строительством новых газопроводов низкого давления.

2. Реконструкция существующих сетей и сооружений системы газоснабжения для обеспечения надежной подачи газа потребителям, в том числе к источникам теплоснабжения.

3. Обеспечение устойчивого давления газа у потребителей.

Связь и информатизация

1. Развитие рынка современных универсальных услуг отрасли (передача данных, телекоммуникационные услуги, сеть «Интернет», информатизация процессов делопроизводства, создание информационной базы систем образования, здравоохранения и др.).

2. Замена аналогового оборудования АТС на цифровое с увеличением емкости.

3. Модернизация существующих передатчиков с целью стопроцентного охвата телевещанием аудитории Смоленского района.

### Задачи по развитию сферы социального обслуживания населения

Общие задачи в сфере социального обслуживания

1. Удовлетворение потребности населения поселения в учреждениях социального обслуживания с учетом прогнозируемых характеристик социально-экономического развития Козинского сельского поселения, социальных нормативов, установленных Правительством Российской Федерации, других нормативных документов.

2. Достижение в Козинском сельском поселении уровня обеспеченности жителей объектами социального и культурно-бытового обслуживания нормируемого социально гарантированного уровня обслуживания по каждому виду.

3. Обеспечение равных условий доступности объектов обслуживания для всех жителей Козинского сельского поселения.

4. Оптимизация размещения сети учреждений обслуживания на территории поселения с учетом сложившихся функционально-планировочных условий.

5. Модернизация существующей сети учреждений социального и культурно-бытового обслуживания с реструктуризацией и интенсификацией их работы в соответствии с потребностями населения Козинского сельского поселения с учетом новых технологий обслуживания и современного уровня развития общества.

6. Повышение эффективности использования территорий, занятых существующими учреждениями социального и культурно-бытового обслуживания.

Здравоохранение

1. Формирование сети учреждений здравоохранения, обеспечивающей потребности населения поселения и служащей целям улучшения демографической ситуации, сохранения и укрепления здоровья населения, поддержания активной долголетней жизни при повышении качества и количества предоставляемых медицинских услуг.

Потребительский рынок

1. Обеспечение условий для развития и расширения сети предприятий потребительского рынка и повышения качества и количества предоставляемых услуг путем проведения работ по реконструкции и модернизации существующих объектов с повышением их технической оснащенности и строительства новых объектов в соответствии с международными стандартами с учетом размещения предприятий потребительского рынка минимально гарантированного уровня в жилой застройке.

2. Формирование территориально приближенной к потребителям инфраструктуры услуг местного уровня.

Туризм, отдых, физкультура и спорт

1. Создание условий для занятий физической культурой и спортом, укрепления здоровья населения, приобщение к занятиям спортом детей за счет развития массовых видов спорта.

2. Размещение сети учреждений физической культуры и спорта в соответствии с принятыми уровнями обслуживания.

3. Развитие сети объектов физкультуры и спорта с доведением уровня обеспеченности населения Козинского сельского поселения в расчете на 1000 жителей:

- спортивными залами - до 0,35 тыс. кв. м к 2035 году;

- плоскостными сооружениями – до 1,95 тыс. кв. м к 2035 году.

4. Поддержка и развитие инфраструктуры спорта и активного отдыха на территории поселения, развитие инфраструктуры местного туризма, включающего развитие туристических и рыболовных баз, мест проведения массового досуга, предприятий общественного питания, стоянок, кемпингов и т.п.

Культура

1. Обеспечение условий для культурного и духовного развития населения сельского поселения.

2. Реконструкция с повышением технической оснащённости до уровня, соответствующего современным требованиям, существующих учреждений культуры.

3. Размещение сети учреждений культуры на территории поселения с доведением уровня обеспеченности населения в расчете на 1000 жителей Козинского сельского поселения:

клубами и учреждениями клубного типа – до 230 зрительских мест к 2035 году.

Образование

1. Обеспечение условий для повышения уровня образования и квалификации жителей Козинского сельского поселения путем развития и расширения сети учреждений образования, проведения работ по реконструкции и модернизации существующих объектов с повышением их технической оснащенности и строительства новых объектов в объемах, соответствующих действующим нормативам с учетом особенностей демографической структуры населения Козинского сельского поселения.

2. Развитие сети образовательных учреждений с доведением уровня обеспеченности населения Козинского сельского поселения в расчете на 1000 жителей:

детскими дошкольными учреждениями - до 49 мест к 2035 году;

образовательными (школьными) учреждениями - до 71 мест к 2035 году;

внешкольными учреждениями ёмкостью до 10% от числа школьников к 2035 году.

Социальная защита населения

1. Обеспечение условий для развития сети учреждений социальной защиты, повышения качества и количества предоставляемых ими услуг.

Ритуальное обслуживание

1. Обеспечение потребности в площадях для погребения усопших.

### 2.2.5.  Задачи по развитию и размещению объектов  жилищного фонда

1. Обеспечение условий для увеличения объемов и повышения качества жилищного фонда муниципального образования при условии выполнения градостроительных требований и сохранения многообразия ландшафтов на территории поселения.

2. увеличение жилищного фонда в соответствии с потребностями жителей поселения, с доведением средней жилищной обеспеченности на одного жителя на конец первой очереди на конец расчётного срока – 50 м2;

Плотность жилого фонда  при застройке свободных территорий:

- многоэтажными зданиями принята 9000 м2/га, что соответствует 375 чел/га при жилищной обеспеченности 30 м2/чел;

- малоэтажными и средне этажными жилыми домами – 4500 м2/га или 180 чел/га при жилищной обеспеченности 35 м2/чел или 132 чел/га при обеспеченности  43 м2/чел.

- малоэтажными зданиями с участками 0,10 га -1000 м2/га при среднем размере дома 140 м2 общей площади и плотностью населения - 43 чел/га. В данной застройке постоянным показателем является плотность населения, так как величина дома может изменяться по желанию владельца.

3. Сокращение и ликвидация физически и морально устаревшего жилищного фонда, в том числе расселение ветхого и аварийного фонда.

4. Разработка программ по расселению жилого фонда, расположенного в СЗЗ, либо проведение мероприятий по сокращению размеров СЗЗ путем применения инновационных технологий производства или перепрофилирования предприятий.

5. Запрещение нового жилищного строительства и реконструкции существующего жилого фонда, расположенного в СЗЗ объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, что приведёт к постепенному выбытию жилья из зоны санитарной опасности.

6. Увеличение разнообразия жилой среды и применяемых материалов, конструкций и планировочных решений, отвечающих разнообразию градостроительных и природно-ландшафтных условий и интересам различных социальных групп.

7. Развитие малоэтажной (индивидуальной) жилой застройки, как вида жилищного строительства, обеспечивающего наиболее комфортную жилую среду.

### Задачи по сохранению и регенерации объектов культурного наследия

1. Сохранение и благоустройство территории имеющихся на территории поселения объектов культурного наследия.

В настоящее время на территории Козинского сельского поселения расположено 6 объектов культурного наследия, их характеристика представлена в таблице ниже.

Таблица 1

Перечень объектов культурного наследия, расположенных на территории Козинского сельского поселения                                       Смоленского района Смоленской области

| № | Наименование и дата сооружения объектов недвижимости, являющихся памятниками истории и культуры | Местонахождение памятника истории и культуры | № нормативных документов | Категория охраны | Типология |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Городище "Богородицкое", ранний железный век, Y - YII вв. | Смоленский район, с.Богородицкое, 0,5 км юго-западнее села | пост. СМ РСФСР от 04.12.74 № 624 | Федеральная | Археология |
| 2 | Могильник курганный "Маркатушино", Х - ХIII вв. | Смоленский район, д. Маркатушино | пост. СМ РСФСР от 04.12.74 № 624 | Федеральная | Археология |
| 3 | Городище, нач. н.э. | 1,2 км сев. - зап. пос. торфопредприятия 'Знаменка', на лев. берегу р. Начать | Решение Смоленского облисполкома от 11.06.1974 № 358 | Региональная | Археология |
| 4 | Здание, где в школе им. Ленина учился Герой Советского Союза Викторов Григорий Петрович, погибший в борьбе с фашистами, 1919 – 1944 г., 1927 - 1935 гг. | Смоленская область, Смоленский район, д. Богородицкое | Решение Смоленского облисполкома от 04.05.1984 № 251 | Региональная | История |
| 5 | Место, где была основана государственная конюшня, награжденная Золотой медалью В2-й пол. ХIХ в. СХВ, | Смоленская область, Смоленский район, д. Рогачево | Решение Смоленского облисполкома от 11.06.1974 № 358 | Региональная | История |
| 6 | Церковь Преображенская, 1795 г. | Смоленская область, Смоленский район, с. Преображенское | Решение Смоленского облисполкома от 11.06.1974 № 358 | Региональная | Архитектура |

### Особо охраняемые природные территории и режим хозяйственной деятельности

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) – места размещения природных комплексов и объектов, имеющих особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, полностью или частично изъятые из хозяйственного использования и подчиняющиеся особому режиму природопользования.

Генеральный план Козинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области затрагивает границы особо охраняемой природной территории регионального значения Смоленской области (далее – ООПТ) – «Парк села Приютино», образованной решением исполнительного комитета Смоленского областного Совета народных депутатов от 26.12.1975 № 748 «О всемерном сбережении и рациональном использовании природных ресурсов Смоленской области». Однако в соответствии с постановлением Администрации Смоленской области от 02.10.2014 № 680 памятник природы регионального значения «Парк села Приютино» ликвидирован, и признаны утратившими силу следующие постановления:

- приложение №3 к решению исполнительного комитета Смоленского областного Совета народных депутатов от 26.12.1975 № 748 «О всемерном сбережении и рациональном использовании природных ресурсов Смоленской области»;

- постановление Администрации Смоленской области от 25.01.2013 № 22
«Об утверждении положений и паспортов памятников природы регионального значения, расположенных на территории муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области» в частях, касающихся памятника природы регионального значения «Парк села Приютино».

### Задачи по улучшению экологической обстановки и охране окружающей среды

1. Обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности настоящих и будущих поколений жителей поселения, воспроизводства природных ресурсов, сохранение биосферы.

2. Сохранение природных условий и особенностей поселения.

3. Охрана рекреационных ресурсов.

4. Обеспечение сохранности лесов на землях лесного фонда поселения.

5. Максимально возможное сохранение зеленых насаждений всех видов использования.

6. Сохранение существующих показателей качества атмосферного воздуха.

7. Обеспечение нормативного качества воды поверхностных водных объектов.

8. Обеспечение безопасных уровней шума, электромагнитных излучений, радиации, радона.

8. Учет инженерно-геологических и геоморфологических условий территории в градостроительном проектировании.

9. Обеспечение экологической безопасности и снижение уровня негативного влияния хозяйственной деятельности на окружающую среду.

10. Обеспечение гарантий для всех категорий жителей в области экологической безопасности.

- Создание и развитие системы мониторинга за состоянием основных компонентов окружающей среды (атмосферного воздуха, почвы).

### Задачи по развитию зеленых насаждений

1. Повышение уровня обеспечения населения озелененными территориями общего пользования за счет озеленения территорий нового освоения, неиспользуемых территорий;

2. Увеличение площади зеленых насаждений общего пользования – парков, скверов, бульваров, уличного озеленения;

3. Формирование системы озелененных территорий на основе озеленения территорий общего пользования, спортивно-рекреационных территорий, озеленение территорий специального назначения – санитарно-защитных озелененных полос, озеленение прибрежных территорий.

### Задачи по инженерной подготовке территории

1. Защита от затопления и подтопления территории населенных пунктов поселения.

2. Защита от разрушения берегов, дюн, геоморфологических форм рельефа, карста.

3. Организация рельефа и отвод поверхностного стока.

4. Очистка водных объектов и благоустройство прилегающей территории населенных пунктов поселения.

### Задачи по санитарной очистке территории

- Ликвидация несанкционированных свалок;

2. Организация сбора и вывоза ТБО в населенных пунктах на территории поселения.

### Задачи по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

1. Снижение риска возможных негативных последствий чрезвычайных ситуаций на объекты производственного, жилого и социального назначения, а также окружающую среду.

2. Обеспечение жителей поселения средствами оповещения населения в случае возникновения ЧС.

### Задачи по нормативному правовому обеспечению реализации генерального плана Козинского сельского поселения

1. Обеспечение соблюдения социальных и градостроительных норм в генеральном плане.

2. Уточнение границы Козинского сельского поселения и согласование границы с органами исполнительной власти смежных муниципальных образований.

3. Обеспечение контроля реализации генерального плана Козинского сельского поселения.

# Перечень основных мероприятий по территориальному планированию Козинского сельского поселения

## 3.1. Мероприятия по учету интересов Российской Федерации и интересов субъекта Российской Федерации – Смоленской области при осуществлении градостроительной деятельности на территории Козинского сельского поселения

1. Формирование зон транспортной инфраструктуры для обеспечения функционирования и развития объектов транспортной инфраструктуры регионального и местного значения (автомобильных и железных дорог общего пользования, мостов, иных инженерных сооружений и соответствующей инфраструктуры).

2. Формирование зон инженерной инфраструктуры для обеспечения возможности функционирования и развития объектов инженерной инфраструктуры регионального значения.

## Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры. Параметры функциональных зон

1. В ходе подготовки генерального плана, в целях развития поселения в целом возникает необходимость изменения границ:

- д. Горяны - в сторону уменьшения территории земель населенного пункта за счет земель сельскохозяйственного назначения в количестве 0,46 га с целью исключения из границ д. Горяны  земель СПК "Козинский тепличный комбинат"; в сторону увеличения территории земель населенного пункта за счет земель сельскохозяйственного назначения в количестве 2,72 га с целью включения в границы д. Горяны жилой застройки в северной и западной ее частях.

- д. Высокое - в сторону увеличения территории земель населенного пункта за счет земель сельскохозяйственного назначения в количестве 27,99 га.

- д. Киселевка - в сторону уменьшения территории земель населенного пункта за счет земель сельскохозяйственного назначения в количестве 13,31 га вследствие нахождения указанных земель в границах г. Смоленска; в сторону увеличения территории земель населенного пункта за счет земель сельскохозяйственного назначения в количестве 14,34 га с целью включения в границы д. Киселевка жилой застройки в восточной ее части.

- д. Козино - в сторону увеличения территории земель населенного пункта за счет земель сельскохозяйственного назначения в количестве 4,64 га.

- д. Селифоново - в сторону уменьшения территории земель населенного пункта за счет земель сельскохозяйственного назначения в количестве 24,99 га (по согласованию с Администрацией Козинского сельского поселения) вследствие нецелесообразности использования указанных земель.

- д. Новосельцы - в сторону увеличения территории земель населенного пункта за счет земель сельскохозяйственного назначения в количестве 0,59 га.

- д. Туркомплекс Соколья Гора - в сторону увеличения территории земель населенного пункта за счет земель сельскохозяйственного назначения в количестве 75,85 га.

- д. Онохово - в сторону увеличения территории земель населенного пункта за счет земель сельскохозяйственного назначения в количестве 5,87 га.

- д. Мосолова Гора - в сторону уменьшения территории земель населенного пункта за счет земель сельскохозяйственного назначения в количестве 18,61 га с целью исключения из границ д. Мосолова Гора земель СПК "Козинский тепличный комбинат"; в сторону увеличения территории земель населенного пункта за счет земель сельскохозяйственного назначения в количестве 11,07 га с целью включения в границы д. Мосолова Гора зоны размещения сельскохозяйственных предприятий Сх2 в восточной ее части.

Существующие и планируемые площади населённых пунктов, входящих в состав Козинского сельского поселения, приведены в таблице 2.

Таблица 2

Перечень населенных пунктов, входящих в состав Козинского сельского поселения, их существующие и планируемые площади

| №№ п/п | Наименование населенных пунктов | Площадь населенных пунктов, га |
| --- | --- | --- |
|  |  | Существующее положение 2017 г | Расчетный срок 2017 - 2037 гг. |
| 1. | д. Алтуховка | 195,67 | 195,67 |
| 2. | д. Богородицкое | 314,64 | 314,64 |
| 3. | д. Горяны | 44,64 | 46,90 |
| 4. | д. Высокое | 111,50 | 139,49 |
| 5. | д. Киселевка | 90,66 | 91,69 |
| 6. | д. Козино | 73,37 | 78,01 |
| 7. | д. Тепличный комбинат №1 | 12,83 | 12,83 |
| 8. | д. Селифоново | 72,96 | 47,97 |
| 9. | д. Новосельцы | 98,98 | 99,57 |
| 10. | д. Туринщина | 104,99 | 104,99 |
| 11. | д. Митино | 61,56 | 61,56 |
| 12. | д. Мокрятчино | 38,69 | 38,69 |
| 13. | д. Латошино | 91,59 | 91,59 |
| 14. | д. Туркомплекс Соколья Гора | 19,62 | 95,47 |
| 15. | станция Соколья Гора | 3,13 | 3,13 |
| 16. | д. Столыбино | 41,71 | 41,71 |
| 17. | д. Новое Синявино | 126,00 | 126,00 |
| 18. | д. Старое Синявино | 30,22 | 30,22 |
| 19. | д. Ясная Поляна | 113,70 | 113,70 |
| 20. | д. Рогачево | 70,31 | 70,31 |
| 21. | д. Онохово | 19,87 | 25,74 |
| 22. | д. Мосолова Гора | 51,56 | 44,02 |
|  | Итого | 1788,20 | 1873,90 |

2. Развитие и преобразование функциональной структуры использования территорий на расчетный срок реализации генерального плана Козинского сельского поселения на основе функционального зонирования территории Козинского сельского поселения, включающего:

- установление перечня функциональных зон (по видам) с определением соответствующих им параметров.

Перечень устанавливаемых функциональных зон и их параметры представлены в таблице ниже.

- установление границ функциональных зон в соответствии с перечнем функциональных зон (по видам).

Таблица 3

Перечень и параметры функциональных зон

| Код объекта | Наименование функциональной зоны | Описание функциональной зоны |
| --- | --- | --- |
| I. Зоны, расположенные в границах населенных пунктов |
| Зона градостроительного использования |  |
| 1. | Жилая зона (Ж) | В состав жилых зон могут включаться: 1) зоны застройки индивидуальными жилыми домами; 2) зоны застройки малоэтажными жилыми домами; 3) зоны застройки среднеэтажными жилыми домами; 4) зоны застройки многоэтажными жилыми домами; В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. В состав жилых зон могут включаться также территории, предназначенные для ведения садоводства и дачного хозяйства. (п.2,3 ст.35 Градостроительного кодекса РФ). |
| 2. | Общественно-деловая зона (О) | В состав общественно-деловых зон могут включаться: 1) зоны делового, общественного и коммерческого назначения; 2) зоны размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения; Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего профессионального и высшего профессионального образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан. В перечень объектов капитального строительства, разрешенных для размещения в общественно-деловых зонах, могут включаться жилые дома, гостиницы, подземные или многоэтажные гаражи. (п.4,5,6 ст.35 Градостроительного кодекса РФ). |
| 3. | Зона производственного использования (П) | В состав зон производственного использования могут включаться: 1) коммунальные зоны - зоны размещения коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта, объектов оптовой торговли; 2) производственные зоны - зоны размещения производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду; 3) иные виды производственной инфраструктуры. Зоны производственного использования предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов. (ст. 35 Градостроительного кодекса РФ). |
| 4. | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И-Т) | В состав зон инженерной и транспортной инфраструктуры могут включаться: 1) зона инженерной инфраструктуры 2) зона транспортной инфраструктуры Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры предназначены для размещения объектов инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного, речного, морского, воздушного и трубопроводного транспорта, связи, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов. (ст. 35 Градостроительного кодекса РФ). |
| 5. | Зона сельскохозяйственного использования (Сх) | В состав зон сельскохозяйственного использования могут включаться: 1) зоны сельскохозяйственных угодий - пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими); 2) зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, личного подсобного хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения. (п.9 ст. 35 Градостроительного кодекса РФ). |
| 6 . | Зона рекреационного назначения (Р) | В состав зон рекреационного назначения могут включаться: - зоны в границах территорий, занятых городскими лесами, скверами, парками, городскими садами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, а также в границах иных территорий, используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом. - зоны особо охраняемых территорий. В зоны особо охраняемых территорий могут включаться земельные участки, имеющие особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное особо ценное значение. (п.11,12 ст. 35 Градостроительного кодекса РФ). |
| 7 . | Зона специального назначения (Сп) | В состав зон специального назначения могут включаться: - зоны, занятые кладбищами, крематориями, скотомогильниками, объектами размещения отходов потребления и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах. - зоны размещения военных объектов и иные зоны специального назначения. |
| I. Зоны, расположенные вне границ населенных пунктов |
| Зона производственного использования | В состав зон производственного использования могут включаться: 1) коммунальные зоны - зоны размещения коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта, объектов оптовой торговли; 2) производственные зоны - зоны размещения производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду; 3) иные виды производственной инфраструктуры. Зоны производственного использования предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов. (ст. 35 Градостроительного кодекса РФ). |
| Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | В состав зон инженерной и транспортной инфраструктуры могут включаться: 1) зона инженерной инфраструктуры 2) зона транспортной инфраструктуры Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры предназначены для размещения объектов инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного, речного, морского, воздушного и трубопроводного транспорта, связи, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов. (ст. 35 Градостроительного кодекса РФ). |
| Зона сельскохозяйственного использования | В состав зон сельскохозяйственного использования могут включаться: 1) зоны сельскохозяйственных угодий - пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими); 2) зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, личного подсобного хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения. (п.9 ст. 35 Градостроительного кодекса РФ). |
| Зона рекреационного назначения | В состав зон рекреационного назначения могут включаться: - земли лесного фонда. - зоны в границах территорий, занятых лесами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, а также в границах иных территорий, используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом. - зоны особо охраняемых территорий. В зоны особо охраняемых территорий могут включаться земельные участки, имеющие особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное особо ценное значение. (п.11,12 ст. 35 Градостроительного кодекса РФ). |
| Зона специального назначения | В состав зон специального назначения могут включаться: - зоны, занятые кладбищами, крематориями, скотомогильниками, объектами размещения отходов потребления и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах. - зоны размещения военных объектов и иные зоны специального назначения |

## Мероприятия по развитию и размещению на территории Козинского сельского поселения объектов капитального строительства регионального и местного значения

### 3.3.1. Развитие и размещение объектов транспортной инфраструктуры

Внешний транспорт

- Комплексное развитие единой транспортной инфраструктуры:

- формирование в соответствии с «Картой планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения: автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений», выполненной в составе генерального плана Козинского сельского поселения, распространенной сети дорог поселения, связывающей между собой населенные пункты и обеспечивающей связанность с транспортной системой Смоленской области;

- содержание и эксплуатация автодорог общего пользования в соответствии с действующими нормативами;

- выполнение комплекса мероприятий по организации безопасности дорожного движения.

- реконструкция участков существующих автодорог общего пользования,  характеризующихся высоким процентом износа, с повышением качества дорожного полотна.

- реконструкция:

1) автодороги регионального значения  "Брянск-Смоленск" – Богородицкое – Высокое» IV технической категории протяженностью 7,47 км в границах сельского поселения с повышением качества и технических параметров дорожного полотна  – на первую очередь реализации генерального плана.

2) автодороги регионального значения  "Подъезд к д. Рогачево" IV технической категории протяженностью 3,96 км в границах сельского поселения с повышением качества и технических параметров дорожного полотна  – на первую очередь реализации генерального плана.

3) автодороги местного значения  «А-141 -Горяны-Мосолова Гора-Селифоново протяженностью 5,27 км в границах сельского поселения с повышением качества и технических параметров дорожного полотна  – на первую очередь реализации генерального плана.

-строительство:

1) Автодороги межмуниципального значения «Смоленск – Алтуховка – Смоленск» на на первую очередь реализации генерального плана.

2) Путепровода на пересечении юго-западного обхода г. Смоленска и железной дороги у д. Высокое на расчетный срок реализации генерального плана.

3) АЗС на юго-восточном обходе г. Смоленска, у д. Онохово на на первую очередь реализации генерального плана.

Пассажирский транспорт

1. Организация системы маршрутного сообщения для связи населенных пунктов Козинского сельского поселения, в т.ч. районов нового жилищного строительства между собой, с соседними муниципальными образованиями, а также с г. Смоленском - на расчётный срок реализации генерального плана;

2. Размещение остановочных пунктов общественного транспорта с учётом соблюдения современных требований к техническим характеристикам подобных сооружений, с учётом соблюдения правил безопасности дорожного движения, а также радиуса пешеходной доступности указанных объектов для населения, в т.ч. для  маломобильных групп населения – 600 м – на расчётный срок реализации генерального плана.

Развитие улично-дорожной сети населенных пунктов:

- создание уличной сети на вновь осваиваемых территориях в соответствии с принятыми нормативами и с учётом повышения уровня автомобилизации населения;

- реконструкция участков существующей улично-дорожной сети, характеризующихся высоким процентом износа, с повышением качества дорожного полотна и технических характеристик элементов улично-дорожной сети;

- содержание и эксплуатация улично-дорожной сети в соответствии с действующими нормативами;

- выполнение комплекса мероприятий по организации безопасности дорожного движения, в частности, по устройству пешеходных переходов и светофорного регулирования территории.

Размещение объектов обслуживания транспортной  инфраструктуры

Хранение индивидуальных автомобилей предполагается осуществлять на приусадебных участках. Также размещение автомобильных стоянок для временного хранения легковых автомобилей предусматривается у объектов соцкультбыта, в общественных центрах,  в зонах отдыха и в местах приложения труда.

Обслуживание автомобилей осуществляется станциями технического обслуживания из расчета 1 пост на 200 легковых автомобилей и автозаправочными станциями из расчета 1 колонка на 1200 легковых автомобилей. Общее нормативное СТО - 1 пост.

Размещение СТО предполагается осуществить на территориях зон инженерной (И) и транспортной инфраструктуры (Т1), коммунально-складских зон и зон производственного использования (П) при соблюдении санитарно-гигиенических требований при размещении таких объектов.

### 3.3.2. Развитие и размещение объектов инженерной инфраструктуры

Водоснабжение

Для обеспечения водой существующих и намечаемых потребителей в районах нового строительства сельского поселения предусматривается:

- Реконструкция существующих источников централизованного водоснабжения и водопроводных сетей (с подключением сетей от новых площадок строительства к существующим сетям водоснабжения) в деревнях: Богородицкое, Алтуховка, Ясная Поляна, Митино, Латошино, Мокрятчино, Старое  Синявино, Столыбино.

- Строительство разводящих водопроводных сетей от существующих водозаборов.

- Строительство новых источников водоснабжения и водопроводных сетей в деревнях: Новосельцы, Киселевка, Горяны, Мосолова Гора, Козино, Селифоново, Высокое, Онохово, Рогачево.

- Рациональное использование существующих сетей и сооружений водоснабжения.

- Внедрение на водозаборах новых методов очистки для доведения качества воды до требований СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая».

- Сокращение потерь воды, как при транспортировке, так и за счет ее рационального использования, автоматизированный контроль на всех этапах производства, транспортировки и реализации воды.

- Установление зон санитарной  охраны источников  водоснабжения.

- На всех промышленных предприятиях внедрение и расширение систем оборотного водоснабжения и повторного использования воды, совершенствование технологии сокращения водопотребления на единицу продукции.

- Водоснабжение промышленных площадок осуществляется от близлежащих реконструируемых водозаборов, а также от собственных водозаборов, предусматриваемых на их территории.

- Проведение технико-экономического анализа вариантов водоснабжения для каждого населенного пункта с целью определения оптимальной схемы (устройство совместной или раздельной системы водоснабжения рассматриваемого населенного пункта и других близрасположенных населенных пунктов, либо индивидуальных систем водоснабжения) и минимизации затрат на строительство, а также эксплуатацию.

- Разработка и реализация схем водоснабжения на населенные пункты.

Водоотведение

Хозяйственно-бытовая канализация

Для отвода расчетных объемов хозяйственно-бытовых сточных вод существующих и намечаемых потребителей в районах нового строительства сельского поселения предусматривается:

- Реконструкция очистных сооружений и канализационных сетей (с подключением сетей от новых площадок строительства к существующим сетям водоотведения)  в деревне Богородицкое.

- Строительство очистных сооружений и канализационных сетей в деревнях: Туринщина, Горяны, Мосолова Гора, Козино, Селифоново, Высокое, Соколья Гора, Ясная Поляна, Митино, Латошино, Мокрятчино, Старое Синявино, Новое Синявино, Рогачево, Столыбино.

- Организация индивидуальных систем водоотведения в деревне Онохово.

- Строительство очистных сооружений предварительной очистки животноводческих комплексов.

- Строительство новых и реконструкцию существующих локальных очистных сооружений промышленных предприятий. Отвод сточных вод с территории промышленных предприятий предполагается в близлежащие существующие очистные сооружения, либо на проектируемые ОС располагаемые на их территории.

- Решение вопросов утилизации осадка в сельском хозяйстве.

- Проведение технико-экономического анализа вариантов водоотведения для каждого населенного пункта с целью определения оптимальной схемы (устройство совместной или раздельной системы канализации и очистки сточных вод рассматриваемого населенного пункта и других близрасположенных населенных пунктов, либо индивидуальных систем водоотведения) и минимизации затрат на строительство, а также эксплуатацию.

- Разработка и реализация схем водоотведения на каждый населенный пункт.

- Разработка мероприятий по сокращению сбросов сточных вод за счет их повторного использования.

Теплоснабжение

Для обеспечения тепловой энергией потребителей в районах нового строительства на территории сельского поселения предусматривается:

- Теплоснабжение проектируемой индивидуальной жилой застройки коттеджного типа – от индивидуальных систем отопления (на природном газе и других видах топлива), располагаемых в каждом проектируемом здании.

- Для обеспечения потребностей в тепле предполагаемой общественно-деловой застройки, на территориях нового строительства, возможно размещение проектируемых блок модульных котельных, работающих на газовом топливе.  Котельные могут быть как  отдельно стоящими, так и встроенными (крышными).

- Строительство газовых котельных на территории проектируемой многоэтажной застройки в деревне Алтуховка.

- Строительство газовых котельных на территории проектируемой многоэтажной застройки в деревне Киселевка.

- Строительство газовых котельных на территории проектируемой многоэтажной застройки в деревне Новосельцы.

- Строительство газовых котельных на территории проектируемой многоэтажной застройки в деревне Богородицкое.

- Строительство газовых котельных на территории проектируемых промышленных площадок.

- Использование возобновляемых источников энергии - солнечной, геотермальной, а также тепловых насосов.

- Сокращение теплопотерь зданий за счет энергосберегающих проектных решений.

- Реконструкция, модернизация и расширение существующих источников теплоснабжения в деревне Богородицкое.

- Применение для строящихся и реконструируемых тепловых сетей прокладку труб повышенной надёжности (с долговечным антикоррозийным покрытием, высокоэффективной тепловой изоляцией из сверхлёгкого пенобетона или пенополиуретана и наружной гидроизоляцией) с целью снижения  процента аварийности подземных тепловых сетей.

- Развитие системы теплоснабжения сельских территорий пригорода с опережающим строительством или реконструкцией теплоисточников и теплосетей от них.

Электроснабжение

Для покрытия перспективных электрических нагрузок намечаемых потребителей в районах нового строительства сельского поселения предусматривается:

- Для надежного электроснабжения  потребителей планируемой застройки, необходима реконструкция (с заменой трансформаторов) следующих подстанций: ПС «Смоленск-2», ПС «Водозабор», ПС «Козино», ПС «Одинцово».

2.    Реконструкция существующих ВЛ 6-10 кВ на территории сельского поселения, а также ТП 6-10/0.4 кВ.

3. Размещение (по мере необходимости) ТП 6-10/0.4 кВ на застраиваемых территориях, а также строительство ВЛ 6-10 кВ (конкретное местоположение вышеуказанных объектов выбирается на следующих стадиях проектирования).

Для дальнейшего повышения надежности системы электроснабжения сельского поселения необходимо:

- Обеспечение мер по устранению износа электро и теплооборудования, для этого следует предусмотреть постоянное проведение работ по обновлению изношенного оборудования, его модернизацию, реконструкцию, техперевооружение и замену.

- Обеспечение высокого уровня технического обслуживания оборудования, его ремонта, диагностики, внедрение автоматики, достаточную и высокую квалификацию обслуживающего персонала, оснащенность персонала необходимы ми приспособлениями, инструментами, транспортными средствами.

- Организация и проведение своевременных обходов, осмотров, испытаний оборудования, режимов работы системы, не допущение перегрузок отдельных ее элементов.

- Своевременное информирование населения о состоянии городского и сельского электроснабжения через СМИ, своевременное предупреждение об угрозах нарушения.

- Своевременное финансовое обеспечение мероприятий по повышению надежности и бесперебойное снабжение первичными энергоресурсами и источников электрической и тепловой энергии.

- Мониторинг текущего состояния системы для единого централизованного управления  системой электроснабжения.

- Обеспечение внедрения инновационных технологий и оборудования, широкое оснащение электросетей современными средствами автоматизации.

Газоснабжение

Для обеспечения природным газом намечаемых потребителей в районах нового строительства, а также не газифицированных деревень на территории сельского поселения предусматривается:

- Реконструкция с увеличением производительности ГРС «Смоленская».

- Строительство межпоселковых газопроводов высокого давления до деревень: Киселевка, Козино, Высокое, Онохово, Латошино, Мокрятчино, Новое Синявино, Столыбино.

- Строительство ГРПШ и газопроводов низкого давления в не газифицированных деревнях: Киселевка, Мосолова Гора, Козино, Высокое, Латошино, Мокрятчино, Онохово, Столыбино.

- Строительство распределительных газопроводов низкого давления и закольцовка их с существующими газопроводами на территориях деревень: Новосельцы, Туринщина, Алтуховка, Богородицкое, Горяны, Селифоново, Ясная Поляна, Соколья Гора, Митино, Новое Синявино, Старое Синявино, Рогачево.

- Реконструкция с увеличением производительности (по мере необходимости) существующих ГРПШ, ШРП.

- Вынос участка существующего магистрального газопровода Брянск-Смоленск с территории деревень Туринщина, Богородицкое.

Для дальнейшего повышения надежности системы газоснабжения в сельском поселении необходимо:

- Обеспечение безопасной эксплуатации (проведение диагностики) подземных газопроводов высокого и среднего давления.

- Осуществление технического диагностирования ГРПШ и ШРП.

- Проведение энергосберегающих мероприятий для сокращения расхода газа и уменьшения нагрузки на газовые сети.

- Закольцовка существующих газопроводов низкого давления с целью увеличения надежности газоснабжения потребителей.

- Определение объёмов строительства на основе обоснования инвестиций, корректировка основных технических решений по объектам газификации по результатам проектно-изыскательских работ.

Ввод в строй систем газоснабжения придаст значительный стимул развитию системы теплоснабжения:

- Строительство теплоисточников на газовом топливе: котельных и теплосетей от них.

- Автономных источников тепла - в зависимости от характера застройки.

Связь и информатизация

1. Формирование единого информационного пространства с целью обеспечения устойчивого развития сельского поселения и повышения качества жизни населения.

2. Опережающее развитие инфраструктуры соответствующей отрасли по отношению к темпам развития экономики.

3. Ускоренное развитие рынка услуг отрасли (передача данных, телекоммуникационные услуги, Интернет, информатизация процессов делопроизводства, создание информационной базы систем образования, здравоохранения и др.).

### 3.3.3. Развитие и размещение объектов капитального строительства социального и культурно-бытового обслуживания

1. Выделение соответствующих функциональных зон для размещения объектов капитального строительства социального и культурно-бытового обслуживания населения (общественно-деловые зоны и рекреационные зоны).

2. Создание условий для обеспечения доступности объектов социального и культурно-бытового обслуживания для маломобильных групп населения.

Объекты здравоохранения

На I очередь реализации генерального плана:

- Капитальный ремонт/реконструкция ФАПа в д. Богородицкое, д. Митино. Повышение их технического и материального оснащения.

На расчетный срок реализации генерального плана:

- Организация кабинетов врачей общей практики д. Алтуховка, д. Киселевка,                 д. Новосельцы.

Объекты начального, основного общего, среднего (полного) общего образования

На расчетный срок реализации генерального плана:

- Реконструкция школы в д. Богородицкое  до 600 мест.

- Строительство школ в д. Алтуховка, д. Киселевка, д. Новосельцы

Дошкольные и внешкольные учреждения

На расчетный срок реализации генерального плана:

- Реконструкция детского сада в д. Богородицкое .

- Строительство детских садов в д. Алтуховка, д. Киселевка, д. Новосельцы,                       д. Ясная Поляна, д. Новое Синявино

Культурно-просветительские учреждения

На расчетный срок реализации генерального плана:

- Капитальный ремонт/реконструкция существующего учреждения клубного типа с повышением его технического и материального оснащения д. Богородицкое.

- Строительство многофункционального комплекса в д. Новосельцы, здания торгово-бытового назначения в д. Киселевка

Учреждения социального обеспечения и обслуживания

На I очередь реализации генерального плана:

- Организация отделения социальной помощи на дому в д. Богородицкое.

Для размещения указанного объекта установлены границы функциональной зоны О2 - зоны размещения объектов  социального и коммунально-бытового назначения

Объекты физкультуры и спорта

На расчетный срок реализации генерального плана:

- Строительство спортивной площадки д. Новосельцы, спортивных клубов в                        д. Алтуховка, д. Киселевка, д. Новосельцы

Для размещения указанного объекта установлены границы функциональной зоны Р3 – зоны размещения объектов спортивного и культурно-массового назначения

Объекты торговли и потребительский рынок

В новых социально-экономических условиях вопросы рациональной организации системы розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения должны иметь гибкие пути решения. Поселение может иметь свободный состав обслуживающих учреждений независимо от количества жителей, реально оправданный его статусом, уровнем жизни населения и необходимой потребностью.

Таким образом, помимо указанных ниже объектов торговли, на территории поселения могут быть размещены иные объекты торговли, общественного питания и обслуживания населения на специально отведённых для этого функциональных зонах.

Строительство кладбищ

Для организации захоронения в структуре муниципального образования выделены территории, отнесенные к функциональным зонам специального назначения - Зоны специального назначения, связанные с захоронениями (Сп1).

- Строительство кладбища площадью 8,86 га к юго-востоку от д. Богородицкое – на расчетный срок реализации генерального плана

### 3.3.4. Развитие и размещение объектов жилищного фонда

Объем нового жилищного строительства в период расчетного срока на территории Козинского сельского поселения составит 1439 тыс. м2. Средняя жилобеспеченность к расчетному сроку составит 50 м2 на человека, а общий жилой фонд 1645 тыс. м2. Расчёт объёмов нового жилищного строительства приведен в таблице ниже.

Таблица 4

Расчёт объёмов нового жилищного строительства

| Наименование показателей | Ед. измерения | Сущ. положение | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность постоянного населения в границах проектирования | тыс. чел | 5,5 | 32,9 |
| Средняя жилобеспеченность | м2/чел. | 37 | 50 |
| Существующий сохраняемый жилой фонд | тыс.м2 | 206 | 206 |
| Новое жилищное строительство | тыс.м2 |  | 1439 |
| Весь жилой фонд к концу периода | тыс.м2 | 206 | 1645 |

В Генеральном плане  Козинского сельского поселения предполагается развитие :

- Ж1 индивид.  жилые дома

- Ж2 зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей)

- Ж3 зона застройки среднеэтажными жилыми домами (до 8 этажей)

- Ж4 зона застройки многоэтажными жилыми домами (от 8 до 10 этажей)

С учетом проектных предложений структуры нового строительства показатель обеспеченности в среднем в поселении рассчитан на уровне 50 м2. на человека:

- Ж1 индивид.  жилые дома - в среднем – 60 м2 /чел;

- Ж2 зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей) - 43 м2 /чел;

- Ж3 зона застройки среднеэтажными жилыми домами (до 8 этажей) - 35 м2 /чел;

- Ж4 зона застройки многоэтажными жилыми домами (от 8 до 10 этажей) - 30 м2 /чел

Более низкие показатели обеспеченности в многоэтажной застройке обусловлены развитием муниципального сектора жилья именно в этой категории фонда.

Плотность жилого фонда  при застройке свободных территорий:

- многоэтажными зданиями принята 9000 м2/га, что соответствует 375 чел/га при жилищной обеспеченности 30 м2/чел;

- малоэтажными и средне этажными жилыми домами – 4500 м2/га или 180 чел/га при жилищной обеспеченности 35 м2/чел или 132 чел/га при обеспеченности  43 м2/чел.

- малоэтажными зданиями с участками 0,10 га -1000 м2/га при среднем размере дома 140 м2 общей площади и плотностью населения - 43 чел/га. В данной застройке постоянным показателем является плотность населения, так как величина дома может изменяться по желанию владельца.

Площадки под новое строительство были выбраны по результатам анализа территории с учетом и оценкой всех факторов.

Новое жилищное строительство для постоянного населения будет вестись за счёт инвестиционных проектов на территориях нового освоения, а также реконструкции жилой застройки.

Таблица 5

Жилая застройка по населенным пунктам Козинского сельского поселения

| № п/п | Населенные пункты | Существующая жилая застройка в га. | Проектная жилая застройка, га |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Первая очередь строительства | Расчетный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | деревня Алтуховка; | 35,55 | 137,86 | 137,86 |
| 2 | деревня Богородицкое; | 106,97 | 136,24 | 136,24 |
| 3 | деревня Высокое; | 32,75 | 89,88 | 89,88 |
| 4 | деревня Горяны; | 18,55 | 39,74 | 39,74 |
| 5 | деревня Козино; | 15,05 | 36,57 | 36,57 |
| 6 | деревня Киселевка; | 20,52 | 69,8 | 69,8 |
| 7 | деревня Латошино; | 37,13 | 80,4 | 80,4 |
| 8 | деревня Мосолова Гора; | 3,57 | 9,02 | 9,02 |
| 9 | деревня Митино; | 40,01 | 43,65 | 43,65 |
| 10 | деревня Мокрятчино; | 12,19 | 21,42 | 21,42 |
| 11 | деревня Новосельцы; | 24,72 | 92,2 | 92,2 |
| 12 | деревня Новое Синявино; | 23,07 | 85,86 | 85,86 |
| 13 | деревня Онохово; | 16,86 | 23,1 | 23,1 |
| 14 | деревня Рогачево; | 18,02 | 38,41 | 38,41 |
| 15 | деревня Селифоново; | 31 | 36,36 | 36,36 |
| 16 | станция Соколья Гора; | 3,13 | 3,13 | 3,13 |
| 17 | деревня Столыбино; | 23,01 | 38,54 | 38,54 |
| 18 | деревня Старое Синявино; | 23,3 | 24,24 | 24,24 |
| 19 | деревня Туринщина; | 33,21 | 62,47 | 62,47 |
| 20 | деревня Туркомплекс Соколья Гора; | - | 71,32 | 71,32 |
| 21 | деревня Тепличный комбинат № 1; | 3,62 | 11,2 | 11,2 |
| 22 | деревня Ясная Поляна | 44,95 | 96,8 | 96,8 |
|  | Итого | 567,18 | 1248,21 | 1248,21 |

Таблица 6

Новое строительство Козинского сельского поселения

| Состав сельского поселения (перечень населенных пунктов) | Жилищный фонд тыс. кв.м | Жилищный фонд тыс. кв.м на расчетный срок | Новое строительство тыс. кв.м расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| деревня Алтуховка; | 31 | 230 | 199 |
| деревня Богородицкое | 20 | 60 | 40 |
| деревня Высокое; | 11 | 51 | 40 |
| деревня Горяны; | 6 | 28 | 22 |
| деревня Козино; | 4 | 24 | 20 |
| деревня Киселевка; | 1 | 291 | 290 |
| деревня Латошино; | 17 | 57 | 40 |
| деревня Мосолова Гора; | 5 | 10 | 5 |
| деревня Митино; | 11 | 16 | 5 |
| деревня Мокрятчино; | 5 | 15 | 10 |
| деревня Новосельцы; | 6 | 510 | 504 |
| деревня Новое Синявино; | 23 | 83 | 60 |
| деревня Онохово; | 3 | 10 | 7 |
| деревня Рогачево; | 12 | 32 | 20 |
| деревня Селифоново; | 9 | 14 | 5 |
| станция Соколья Гора; | 1 | 1 | 0 |
| деревня Столыбино; | 8 | 23 | 15 |
| деревня Старое Синявино; | 3 | 4 | 1 |
| деревня Туринщина; | 12 | 42 | 30 |
| деревня Туркомплекс Соколья Гора; | 3 | 63 | 60 |
| деревня Тепличный комбинат № 1; | 1 | 8 | 7 |
| деревня Ясная Поляна | 14 | 73 | 59 |
| Итого | 206 | 1645 | 1439 |

Выводы:

- численность постоянного населения:

к концу расчётного срока 32,9 тыс.чел;

- Обеспечение условий для увеличения объемов и повышения качества жилищного фонда поселения при обязательном выполнении экологических, санитарно-гигиенических и градостроительных норм:

- увеличение жилищного фонда в соответствии с потребностями жителей поселения, с доведением средней жилищной обеспеченности на одного жителя на конец расчётного срока – 50 м2;

- общая площадь жилищного фонда составит:

  - на конец расчётного срока – 1647,0 тыс. м2;

- Удовлетворение потребности населения поселения в учреждениях социального и культурно-бытового обслуживания с учетом прогнозируемых характеристик социально-экономического развития; улучшение условий жизнедеятельности групп населения, требующих социальной защиты:

- Обеспечение равных условий доступности объектов обслуживания для всех жителей поселения;

- Оптимизация размещения сети учреждений обслуживания на территории поселения с учетом специфики его планировочной и функциональной структуры.

### 3.3.5. Мероприятия по развитию основных функциональных зон для обеспечения размещения объектов капитального строительства

1. Формирование функциональных зон, в т.ч. для обеспечения размещения объектов капитального строительства на расчётный срок реализации генерального плана Козинского сельского поселения в составе, представленном в таблице № 3.

2. Территориальное развитие получают д. Богородицкое, д. Алтуховка, д. Туринщина,                д. Киселевка, д. Тепличный Комбинат №1, д. Новосельцы, д. Латошино, д. Новое Синявино,               д. Старое Синявино, д. Мокрятчино, д. Столыбино, д. Рогачево, д. Онохово, д. Туркомплекс Соколья Гора, д. Митино, д. Высокое, д. Козино, д. Селифоново, д. Горяны, д. Мосолова Гора, д. Ясная Поляна, как перспективные с точки зрения градостроительного развития населённые пункты, характеризующиеся качественными транспортными связями с районным центром и другими муниципальными  образованиями, более развитой социальной и культурно-бытовой инфраструктурой, чем другие населенные пункты муниципального образования, а также более высоким уровнем инженерного обеспечения территории.

д. Богородицкое получает развитие жилых зон индивидуальной жилой застройки за счёт освоения свободных от застройки территорий в существующих границах деревни в северной и центральной ее части. Также планируется развитие жилых зон среднеэтажной жилой застройки в центральной части населенного пункта.

д. Алтуховка получает развитие жилых зон индивидуальной жилой застройки за счёт освоения свободных от застройки территорий в существующих границах деревни в восточной и юго-западной ее части. Также планируется развитие жилых зон малоэтажной и многоэтажной жилой застройки в северо-западной части населенного пункта.

д. Туринщина получает развитие жилых зон индивидуальной жилой застройки за счёт освоения свободных от застройки территорий в существующих границах деревни в северо-восточной, южной и западной ее части.

д. Киселевка получает развитие жилых зон индивидуальной жилой застройки за счёт освоения свободных от застройки территорий в существующих границах деревни в южной ее части. Также планируется развитие жилых зон среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки в центральной части населенного пункта, а также на территориях сельскохозяйственного назначения, прилегающих к северной границе деревни. Указанные выше территории, прилегающие к северной границе населенного пункта, предполагается включить в границы д. Киселевка с переводом земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов.

д. Тепличный Комбинат №1 получает развитие жилых зон индивидуальной жилой застройки за счёт освоения свободных от застройки территорий в существующих границах деревни в восточной ее части.

д. Новосельцы получает развитие жилых зон индивидуальной жилой застройки за счёт освоения свободных от застройки территорий в существующих границах деревни в северной и северо-западной ее части. Также планируется развитие жилых зон среднеэтажной жилой застройки в юго-восточной части населенного пункта. Проектом также предусмотрено развитие жилых зон многоэтажной застройки в западной части                            д. Новосельцы.

д. Латошино получает развитие жилых зон индивидуальной жилой застройки за счёт освоения свободных от застройки территорий в существующих границах деревни в северо-восточной ее части.

д. Новое Синявино получает развитие жилых зон индивидуальной жилой застройки за счёт освоения свободных от застройки территорий в существующих границах деревни в северо-восточной и западной ее части, а также территорий сельскохозяйственного назначения, прилегающих к западной границе населенного пункта. Указанные выше территории, прилегающие к границам населенного пункта, предполагается включить в границы д. Новое Синявино с переводом земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов.

д. Старое Синявино получает развитие жилых зон индивидуальной жилой застройки за счёт освоения свободных от застройки территорий в существующих границах деревни в центральной ее части.

д. Мокрятчино получает развитие жилых зон индивидуальной жилой застройки за счёт освоения свободных от застройки территорий в существующих границах деревни в западной ее части.

д. Столыбино получает развитие жилых зон индивидуальной жилой застройки за счёт освоения свободных от застройки территорий в существующих границах деревни в северной, восточной и центральной ее части.

д. Рогачево получает развитие жилых зон индивидуальной жилой застройки за счёт освоения свободных от застройки территорий в существующих границах деревни в северной и западной ее части.

д. Онохово получает развитие жилых зон индивидуальной жилой застройки за счёт освоения свободных от застройки территорий в существующих границах деревни в северной, западной и южной ее части, а также территорий сельскохозяйственного назначения, прилегающих к южной границе населенного пункта. Указанные выше территории, прилегающие к границам населенного пункта, предполагается включить в границы д. Онохово с переводом земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов.

д. Туркомплекс Соколья Гора получает развитие жилых зон индивидуальной жилой застройки за счёт территорий сельскохозяйственного назначения, прилегающих к западной границе населенного пункта. Указанные выше территории, прилегающие к границам населенного пункта, предполагается включить в границы д. Туркомплекс Соколья Гора с переводом земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов.

д. Митино получает развитие жилых зон индивидуальной жилой застройки за счёт освоения свободных от застройки территорий в существующих границах деревни в северной, восточной и южной ее части.

д. Высокое получает развитие жилых зон индивидуальной жилой застройки за счёт освоения свободных от застройки территорий в существующих границах деревни в северной, западной и южной ее части, а также территорий сельскохозяйственного назначения, прилегающих к западной границе населенного пункта. Указанные выше территории, прилегающие к границам населенного пункта, предполагается включить в границы                               д. Высокое с переводом земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов.

д. Козино получает развитие жилых зон индивидуальной жилой застройки за счёт освоения свободных от застройки территорий в существующих границах деревни в северной и восточной ее части.

д. Селифоново получает развитие жилых зон индивидуальной жилой застройки за счёт освоения свободных от застройки территорий в существующих границах деревни в северной и юго-западной ее части.

д. Горяны получает развитие жилых зон индивидуальной жилой застройки за счёт освоения свободных от застройки территорий в существующих границах деревни в северной, восточной и южной ее части, а также территорий сельскохозяйственного назначения, прилегающих к западной границе населенного пункта. Указанные выше территории, прилегающие к границам населенного пункта, предполагается включить в границы                       д. Горяны с переводом земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов.

д. Мосолова Гора получает развитие жилых зон индивидуальной жилой застройки за счёт освоения свободных от застройки территорий в существующих границах деревни в северо-восточной и южной ее части.

д. Ясная Поляна получает развитие жилых зон индивидуальной жилой застройки за счёт освоения свободных от застройки территорий в существующих границах деревни в северной, южной и северо-западной ее части. Также планируется развитие жилых зон малоэтажной жилой застройки в северо-западной части населенного пункта.

Помимо развития жилых зон, проектом предусмотрено размещение общественно-деловых зон, рекреационных зон, зон инженерной и транспортной  инфраструктуры в границах населенных пунктов, необходимых для создания среды проживания населения соответствующей по основным параметрам качества среды проживания населения среднеевропейским стандартам, а также обеспечивающим транспортные и пешеходные связи с районами жилой застройки.

3. Размещение проектируемых объектов капитального строительства социального и культурно-бытового обслуживания предполагается осуществить на территориях общественно-деловых и рекреационные зон, информация о которых представлена в п. 3.3.3. настоящего документа.

4. В целях развития транспортной инфраструктуры территории поселения, генеральным планом предполагается установление границ функциональных зон инженерной и транспортной  инфраструктуры, информация о которых представлена в п. 3.3.1. настоящего документа.

5. В целях развития производственной базы поселения в соответствии со Схемой территориального планирования Смоленского муниципального района, а также с учётом имеющихся в настоящее время инвестиционных предложений в проекте генерального плана предполагается осуществить строительство и восстановление:

- строительство бетоносмесительного завода (производственной площадки с размещением объектов III, IV и V классов опасности)  в 1,2 км к югу от д. Новосельцы - на первую очередь реализации генерального плана.

- строительство завода ЖБИ (производственной площадки с размещением объектов II, III, IV и V классов опасности)  в 0,5 км к северо-востоку от д. Тепличный Комбинат №1- на первую очередь реализации генерального плана.

- строительство производственной площадки с размещением объектов IV и V классов опасности  в 0,2 км к юго-востоку от д. Мокрятчино - на первую очередь реализации генерального плана.

- строительство производственной площадки с размещением объектов IV и V классов опасности  в 0,1 км к юго-востоку от д. Митино - на первую очередь реализации генерального плана.

- строительство производственной площадки с размещением объектов V класса опасности  в юго-западной части д. Козино - на первую очередь реализации генерального плана.

- строительство производственной площадки с размещением объектов IV и V классов опасности около юго-восточной границы д. Козино с включением в границы населенного пункта данной площадки - на расчетный срок реализации генерального плана.

- строительство производственной площадки с размещением объектов V класса опасности  западной части д. Богородицкое - на первую очередь реализации генерального плана.

- строительство производственной площадки с размещением объектов IV и V классов опасности  в 0,35 км к юго-западу от д. Горяны - на первую очередь реализации генерального плана.

- строительство сельскохозяйственного предприятия с размещением объектов V класса опасности у восточной границы д. Мосолова Гора - на первую очередь реализации генерального плана.

- строительство сельскохозяйственного предприятия с размещением объектов IV и V классов опасности у юго-восточной границы д. Мосолова Гора с включением в границы населенного пункта данного предприятия - на расчетный срок реализации генерального плана.

- строительство складских помещений, автобазы с размещением объектов IV и V классов опасности  в 0,8 км к юго-западу от д. Горяны - на первую очередь реализации генерального плана.

## 3.4. Зоны месторождений полезных ископаемых

Сырьевая база Козинского сельского поселения представлена легкоплавкими суглинками, глинами кирпичными, органическими и минеральными удобрениями в виде торфа, месторождениями песков и песчано-гравийных смесей, их характеристика представлена ниже.

Запасы легкоплавких суглинков и глин кирпичных

на территории Козинского сельского поселения

рис. 1 Проявления – «Алтуховка», «Латошино»

Проявление «Алтуховка»  (рис.1)

Номер прогнозной площади: 39

Вид сырья: легкоплавкие суглинки, глины кирпичные

Размер прогнозной площади: 26,8 кв. км

Площади не доступные для разработки: 16,8 кв. км

Реальная площадь для разработки: 10,0 кв.км.

Мощность полезной толщи: 4,7 Н, м.

Мощность вскрыши: 0,4 Н, м

Прогнозные ресурсы: Р2 – 4,7 млн, куб.м.

Коэффициент вскрыши: 0,08

На территории Козинского сельского поселения проявление «Алтуховка» располагается частично.

Проявление «Латошино»  (рис.1)

Номер прогнозной площади: 40

Вид сырья: легкоплавкие суглинки, глины кирпичные

Размер прогнозной площади: 4,8 кв. км

Площади не доступные для разработки: 1,8 кв. км

Реальная площадь для разработки: 3,0 кв.км.

Мощность полезной толщи: 2,6 Н, м.

Мощность вскрыши: 0,4 Н, м

Прогнозные ресурсы: Р3 – 0,78 млн, куб.м.

Коэффициент вскрыши: 0,15

Запасы ПГС и песков на территории Козинского сельского поселения

рис. 2 Месторождение «Райновское»

Месторождение «Райновское» (рис.2)

Местоположение: 2,0 км северо-восточнее д. Туринщина

Вид сырья: песок, ПГС

Площадь: 11,1 га

Запасы по категориям: С2 + Р1-419,6 тыс. куб. м.

рис. 3 Месторождения «Митинское сев. залеж», «Митинское южн. залеж»

Месторождение «Митинское сев. залеж» (рис.3)

Местоположение: 0,8 км восточнее от ст. Соколья Гора

Вид сырья: ПГС

Площадь: 21,2 га

Запасы по категориям: В+С1-1923 тыс. куб. м.

Месторождение «Митинское южн. залеж» (рис.3)

Местоположение: 1,2 км юго-восточнее ст. Соколья Гора

Вид сырья ПГС

Площадь: 9,6 га

Запасы по категориям: А-622 тыс. куб. м.

рис. 4 Месторождения «Митино-2», «Латошино»

Месторождение «Митино-2» (рис.4)

Местоположение: 2,3 км севернее от ст. Соколья Гора

Вид сырья ПГС

Площадь: 5,7 га

Запасы по категориям: С1-365 тыс. куб. м.

Месторождение «Латошино» (рис.4)

Местоположение: 3 км северо-восточнее ст. Соколья Гора

Вид сырья ПГС

Площадь: 13,6га

Запасы по категориям: В+С1-1058 тыс. куб. м.

рис. 5 Проявления «Латошино», «Алтуховка»,

«Высокое», «Ковши», «Корюзино»

Проявление «Латошино» (рис.5)

Номер прогнозной площади: 65

Вид сырья: ПГС

Размер прогнозной площади: 17,4 кв. км

Площади не доступные для разработки: 8,4 кв. км

Реальная площадь для разработки: 9,0 кв.км.

Мощность полезной толщи: 14,6 Н, м.

Мощность вскрыши: 3,6 Н, м

Прогнозные ресурсы: Р1 – 13,1 млн, куб.м.

Коэффициент вскрыши: 0,25

Проявление «Алтуховка» (рис.5)

Номер прогнозной площади: 66

Вид сырья: ПГС

Размер прогнозной площади: 28,4 кв. км

Площади не доступные для разработки: 18,4 кв. км

Реальная площадь для разработки: 10,0 кв.км.

Мощность полезной толщи: 30 Н, м.

Мощность вскрыши: 7 Н, м

Прогнозные ресурсы: Р2 – 30,0 млн, куб.м.

Коэффициент вскрыши: 0,23

Проявление «Высокое» (рис.5)

Номер прогнозной площади: 67

Вид сырья: пески

Размер прогнозной площади: 6,1 кв. км

Площади не доступные для разработки: 1,1 кв. км

Реальная площадь для разработки: 5,0 кв.км.

Мощность полезной толщи: 3,5 Н, м.

Мощность вскрыши: 2 Н, м

Прогнозные ресурсы: Р2-1,75 млн. куб. м.

Коэффициент вскрыши: 0,57

Проявление «Ковши» (рис.5)

Номер прогнозной площади: 48

Вид сырья: пески

Размер прогнозной площади: 64,6 кв. км

Площади не доступные для разработки: 24,2 кв. км

Реальная площадь для разработки: 40,4 кв.км.

Мощность полезной толщи: 9,5 Н, м.

Мощность вскрыши: 5,3 Н, м

Прогнозные ресурсы: Р2 – 38,4 млн, куб.м.

Коэффициент вскрыши: 0,58

На территории Козинского сельского поселения проявление «Ковши» располагается частично.

Проявление «Корюзино» (рис.5)

Номер прогнозной площади: 69

Вид сырья: пески

Размер прогнозной площади: 8,2 кв. км

Площади не доступные для разработки: 3,6 кв. км

Реальная площадь для разработки: 4,6 кв.км.

Мощность полезной толщи: 9 Н, м.

Мощность вскрыши: 4 Н, м

Прогнозные ресурсы: Р3 – 4,14 млн, куб.м.

Коэффициент вскрыши: 0,44

На территории Козинского сельского поселения проявление «Корюзино» располагается частично.

Торфяные месторождения на территории Козинского сельского поселения

рис. 6 Торфяные месторождения «Тройная сосна» (538),

«Фомкин Луг» (вкл. т.м. Ройновское) (539)

Тройная сосна: (рис.6) расположено в районе юго-западной границы д. Козино.

Площадь общая 45 га, промзалежи - 30 га; средняя мощность пласта 1,06 м.,  запасы торфа ~ 79 тыс. м3.

Фомкин Луг (вкл. т.м. Ройновское): (рис.6) расположено в районе северо-восточной границы д. Козино.

Площадь общая 75 га, промзалежи – 54 га; средняя мощность пласта 1,63 м.,  запасы торфа ~ 108 тыс. м3.

рис. 7 Торфяное месторождение «Лапино-Савостино»

Лапино-Савостино: (рис.7) расположено в районе северо-восточной границы д. Ясная Поляна.

Площадь общая 140 га, промзалежи – 120 га; средняя мощность пласта 3,44 м.,  запасы торфа ~ 748 тыс. м3.

На территории Козинского сельского поселения расположено частино.

рис. 8 Торфяное месторождение «Старо-Ново-Синявинское (вкл. т.м. Соминка)»

Старо-Ново-Синявинское (вкл. т.м. Соминка): (рис.8) расположено в районе востоных гранц д. Новое Синявиино  д. Старое Синявино.

Площадь общая 442 га, промзалежи – 335 га; средняя мощность пласта 2,7 м.,  запасы торфа ~ 1840 тыс. м3.

На территории Козинского сельского поселения расположено частино.

рис. 9 Торфяное месторождение «Знаменское» (543)

Знаменское: (рис.9) расположено в районе юго-восточной границы д. Селифоново

Площадь общая 480 га, промзалежи – 372 га; средняя мощность пласта 2,8 м.,  запасы торфа ~ 762 тыс. м3.

На территории Козинского сельского поселения расположено частино.

В соответствии ст. 25 №2395-1 ФЗ «О недрах» от 21.02.1992 (ред. от 28.12.2013, с изменениями и дополнениями), проектирование и строительство населенных пунктов, промышленных комплексов и других хозяйственных объектов разрешаются только после получения заключения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки.

Использование территорий в соответствии с Законом РФ «О недрах» и со СНиП 2.07.01-89*, п.9.2* (Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений) – застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускаются с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориальных органов и органов государственного горного надзора.

## 3.5. Мероприятия  по сохранению и регенерации объектов культурного наследия

На расчётный срок реализации генерального плана:

1. Сохранение и благоустройство территории имеющихся на территории поселения объектов культурного наследия.

2. Паспортизация объектов культурного наследия и утверждение границ территории объектов культурного наследия.

3. Разработка проектов зон охраны объектов культурного наследия.

4. Перевод территорий памятников, расположенных вне границ населенных пунктов, в земли историко-культурного назначения.

В пределах земель историко-культурного назначения за пределами земель населенных пунктов вводится особый правовой режим использования земель, запрещающий деятельность, несовместимую с основным назначением этих земель.

5. Реставрация объектов культурного наследия.

## 3.6. Мероприятия по улучшению экологической обстановки охране окружающей среды

Мероприятия по охране атмосферного воздуха

1. На первую очередь реализации генерального плана Козинского сельского поселения предусмотрено:

- разработка проектов обоснования и обустройства санитарно-защитных зон промышленных, сельскохозяйственных и коммунально-складских предприятий и объектов;

- создание системы мониторинга выбросов загрязняющих веществ (в рамках регионального социально-гигиенического мониторинга).

Мероприятия по охране водных объектов и улучшение качества

питьевого водоснабжения

1. На первую очередь реализации генерального плана Козинского сельского поселения предусмотрено:

- реконструкция существующих водопроводных сетей, учитывая степень их технического и физического износа;

- ограничение хозяйственной деятельности в пределах водоохранных зон (ВЗ) и прибрежных защитных полос (ПЗП), соблюдение законодательного регламента в ВЗ и ПЗП в соответствии с требованиями Водного кодекса Российской Федерации;

- ограничение хозяйственной деятельности в пределах зон санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения, соблюдение законодательного регламента в ЗСО;

- разработка проектов водоохранных зон и их благоустройство;

- проведение мероприятий по улучшению состояния поверхностных водных объектов.

Мероприятия по охране почв

1. На первую очередь реализации генерального плана Козинского сельского поселения предусмотрено:

- проведение мониторинга состояния почвенного покрова (в рамках регионального социально-гигиенического мониторинга);

- ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов.

Мероприятия по защите от шума:

1. На первую очередь реализации генерального плана Козинского сельского поселения:

- организация защитных лесополос вдоль транспортных магистралей со стороны жилой застройки;

- формирование системы зеленых насаждений с усилением защитных лесополос (специальное озеленение) вдоль автодорог с учетом уже имеющегося озеленения, способствующих шумозащите.

## 3.7. Мероприятия по сохранению и развитию зелёных насаждений

1. Полное сохранение на территории Козинского сельского поселения лесов государственного лесного фонда как ресурса обеспечения экологической устойчивости поселения.

2. Полное сохранение на территории Козинского сельского поселения лесной растительности как ресурса обеспечения экологической устойчивости поселения.

3. Полное сохранение на территории Козинского сельского поселения находящихся вне границ населенных пунктов участков залесенных территорий, в том числе берегов рек и озер, склонов оврагов и балок.

4. Проведение мероприятий по развитию зеленых насаждений на территории населенных пунктов Козинского сельского поселения.

Населенные пункты поселения:

- сохранение территорий зеленых насаждений на территориях населенных пунктов;

- обеспечение населения населенного пункта зелеными насаждениями общего пользования не менее  30 м2 на человека;

- озеленение санитарно-защитных зон объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду.

### 3.8. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Для снижения риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера на территории МО предлагаются также такие мероприятия как:

- разработка карт рисков возникновения ЧС для территории МО;

- развитие информационного обеспечения управления рисками возникновения чрезвычайных ситуаций;

- систематический контроль состояния оборудования, трубопроводов, контрольно-измерительных приборов, коммуникаций, потенциально опасных объектов и поддержание их работоспособности;

- проверка соблюдения действующих норм и правил по промышленной безопасности;

- реконструкция системы оповещения;

- обеспечение пожарной безопасности.

В целях предупреждения возможной пожароопасной обстановки на магистральных трубопроводах (по территории поселения транзитом проходят магистральный газопровод и нефтепроводы) и минимизацией ущерба в случае чрезвычайной ситуации, предусматривается:

1. Соблюдение охранной зоны трубопроводов (в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 метрах от оси трубопровода с каждой стороны) на территории сельского поселения.

2. Обозначение трассы трубопроводов опознавательными знаками (со щитами - указателями) высотой 1,5 - 2 метра от поверхности земли, устанавливаемыми в пределах прямой видимости, но не реже, чем через 500 м, и на углах поворота.

3. Обозначение предупредительными знаками линейных задвижек, кранов, вантузов и других элементов трубопроводов, выступающих над поверхностью земли.

4. В местах пересечения трубопроводов с автомобильными дорогами всех категорий, предприятием трубопроводного транспорта совместно с дорожными управлениями по согласованию с Госавтоинспекцией установка дорожных знаков, запрещающих остановку транспорта.

5. Доведение до руководителей органов местного самоуправления (руководителей объектов экономики)  информацию о противопожарной обстановке.

6. Проведение проверки готовности местных систем оповещения населения.

7. Уточнение обеспеченности финансовых ресурсов.

8. Проведение разъяснительной работы среди населения о недопустимости сжигания мусора на территории личных домовладений, в непосредственной близости от жилых строений и надворных построек, проведения сельскохозяйственных палов.

9. Обеспечение проведения противопожарной пропаганды среди населения и работников предприятий, с привлечением к этой работе печатных средств массовой информации, местного радио, внутренних радиотрансляционных сетей организаций и др.

10. Обеспечение проведения работ по ликвидации в населенных пунктах несанкционированных свалок горючих отходов,  мусора, очистке противопожарных разрывов между зданиями, а также участков, прилегающих к объектам экономики, жилым домам и надворным постройкам от сухой травы.

11. Проверка готовности  к действиям пожарных формирований, предназначенных  для ликвидации чрезвычайных ситуации.

12. Поддержание в исправном  состоянии сети противопожарного водопровода и пожарных гидрантов, при наличии естественных или искусственных водоемов, обустроенных к ним подъездов и площадок, для установки пожарных автомобилей.

13. При возникновении предпосылок ЧС, осуществляются немедленные меры по их ликвидации и информирование об этом дежурного диспетчера ЦУКС.

Доведение до руководителей органов местного самоуправления (руководителей объектов экономики) информацию о противопожарной обстановке; - проведение проверки готовности местных систем оповещения населения в муниципальных образованиях.

В целях снижения рисков возникновения пожаров на территории МО предусматриваются мероприятия:

1. Проведение противопожарной пропаганды среди населения.

2. Восстановление и содержание в исправном состоянии источников противопожарного водоснабжения.

3. В зимнее время расчистка дорог, подъездов к источникам водоснабжения,

4. Создание не замерзающей проруби.

5. В летний период производство выкоса травы перед домами

6. Разборка ветхих и заброшенных строений.

Основные мероприятия по защите от подтопления и затопления территории МО:

- обеспечение беспрепятственного оттока ливневых и талых вод с застроенной территории, организация поверхностного стока (приведение в готовность искусственные инженерные дорожные сооружения и ливневую канализацию к пропуску паводковых вод);

- для защиты территории от затопления паводковыми водами возведение защитных сооружений – дамбы обвалования или подсыпка территории до незатопляемых отметок,

- проведение мониторинга водного режима застроенных территорий и выборочное устройство глубоких дренажей в наиболее ответственных местах.

- Продукты первой необходимости имеются в магазинах в наличии в полном объеме.

- проведение проверки готовности местных систем оповещения населения.

- уточнение обеспеченности материально-техническими ресурсами, техническое состояние материально-технических средств.

- собственникам ГТС (балансодержателям, арендаторам) дано указание обеспечить безаварийный пропуск паводковых вод;

- обеспечение устойчивого функционирование объектов экономики и систем жизнеобеспечения населения на подтапливаемых территориях (обваловка ряда объектов, резервные схемы подачи электроэнергии, запас резервного оборудования и др.);

- в подтапливаемые, отрезаемые населенные пункты и населенные пункты с ограничением жизнеобеспечения, с завозом товаров первой необходимости, а также материально-технических ресурсов для проведения аварийно-спасательных работ и организации лодочных переправ;

- использование возможностей средств массовой информации (печать, радио, телевидение) для   информирования населения подтапливаемых (отрезаемых) водой районов, о действиях в случае осложнения ситуации связанной с паводком;

- обеспечение профилактической госпитализации больных в лечебные учреждения области, необходим запас медикаментов в населенных пунктов, попадающих в зону возможного подтопления;

- поддержание в готовности сил и средств предназначенные для ликвидации ЧС связанных с паводком;

- при возникновении предпосылок ЧС, будут немедленно приняты меры по их ликвидации и информирование об этом дежурного диспетчера ЦУКС.

Зоны затопления, подтопления

В результате обильных осадков, интенсивного таяния снегов и малой ширины русла водотока возможен разлив рек поселения. За период 2009-2017 гг. затоплений (подтоплений) зафиксировано не было, на территории поселения зоны подтопления, затопления, которые числятся на государственном балансе, отсутствуют  . В соответствии с постановлением Правительства РФ от 18.04.2014 года №360 «Об определении границ зон затопления, подтопления» зоны затопления определяются в отношении:

а) территорий, которые прилегают к незарегулированным водотокам, затапливаемых при половодьях и паводках однопроцентной обеспеченности (повторяемость один раз в 100 лет) либо в результате ледовых заторов и зажоров. В границах зон затопления устанавливаются территории, затапливаемые при максимальных уровнях воды 3, 5, 10, 25 и 50-процентной обеспеченности (повторяемость 1, 3, 5, 10, 25 и 50 раз в 100 лет);

б) территорий, прилегающих к устьевым участкам водотоков, затапливаемых в результате нагонных явлений расчетной обеспеченности;

в) территорий, прилегающих к естественным водоемам, затапливаемых при уровнях воды однопроцентной обеспеченности;

г) территорий, прилегающих к водохранилищам, затапливаемых при уровнях воды, соответствующих форсированному подпорному уровню воды водохранилища;

д) территорий, прилегающих к зарегулированным водотокам в нижних бьефах гидроузлов, затапливаемых при пропуске гидроузлами паводков расчетной обеспеченности

Зоны подтопления определяются в отношении территорий, прилегающих к зонам затопления, повышение уровня грунтовых вод которых обусловливается подпором грунтовых вод уровнями высоких вод водных объектов.

В границах зон подтопления определяются:

а) территории сильного подтопления - при глубине залегания грунтовых вод менее 0,3 метра;

б) территории умеренного подтопления - при глубине залегания грунтовых вод от 0,3 - 0,7 до 1,2 - 2 метров от поверхности;

в) территории слабого подтопления - при глубине залегания грунтовых вод от 2 до 3 метров.

В случае, если на период реализации настоящего проекта будут зафиксированы затопления, подтопления, необходимо провести работы по установлению границ указанных зон и внесению соответствующих изменений в документы территориального планирования. Границы зон затопления, подтопления определяются Федеральным агентством водных ресурсов на основании предложений органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, подготовленных совместно с органами местного самоуправления, об определении границ зон затопления, подтопления и карты (плана) объекта землеустройства, составленной в соответствии с требованиями Федерального закона "О землеустройстве".

### 3.9. Мероприятия по инженерной подготовке территорий

1. При освоении новых территорий предусматривается:

- защита низменных территорий от затопления;

- защита территорий от подтопления;

- защита от разрушения берегов, геоморфологических форм рельефа;

- удаление почвенно-растительного слоя и торфов с их дальнейшим использованием в озеленении.

### 3.10. Мероприятия по санитарной очистке территорий

На первую очередь реализации генерального плана Козинского сельского поселения предусмотрено:

- вовлечение всех сельских населенных пунктов в систему санитарной очистки;

-     - установка мусорных контейнеров под ТБО в населенных пунктах поселения.

На расчетный срок реализации генерального плана Козинского сельского поселения предусмотрено:

- организация системы раздельного сбора отходов производства и потребления с целью их использования в качестве сырья; проведение систематических разъяснительных работ с населением по раздельному сбору отходов потребления;

- внедрение комплексной механизации санитарной очистки поселений и повышение ее технического уровня;

- разработка системы жесткого контроля за несанкционированными свалками и создание условий, исключающих возможность их появления.

### 3.11. Мероприятия по нормативному правовому обеспечению реализации генерального плана Козинского сельского поселения

1. Обеспечение соблюдения социальных и градостроительных норм в генеральном плане Козинского сельского поселения.

2. Уточнение границы Козинского сельского поселения и согласование границы с органами исполнительной власти смежных муниципальных образований.

3. Реализация генерального плана Козинского сельского поселения путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами, утвержденными местной администрацией поселения и реализуемыми за счет средств местного бюджета, или нормативными правовыми актами местной администрации поселения, или в установленном местной администрацией поселения порядке решениями главных распорядителей средств местного бюджета, или инвестиционными программами организаций коммунального комплекса.

В случае, если программы, реализуемые за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, решения органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающие создание объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, инвестиционные программы субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса приняты до утверждения документов территориального планирования и предусматривают создание объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, подлежащих отображению в документах территориального планирования, но не предусмотренных указанными документами территориального планирования, такие программы и решения подлежат в двухмесячный срок с даты утверждения указанных документов территориального планирования приведению в соответствие с ними.

В случае, если программы, реализуемые за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, решения органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающие создание объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, инвестиционные программы субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса принимаются после утверждения документов территориального планирования и предусматривают создание объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, подлежащих отображению в документах территориального планирования, но не предусмотренных указанными документами территориального планирования, в указанные документы территориального планирования в пятимесячный срок с даты утверждения таких программ и принятия таких решений вносятся соответствующие изменения (ст. 26 Градостроительного кодекса РФ).

4. Обеспечение контроля реализации генерального плана Козинского сельского поселения.

5. Подготовка и принятие Правил землепользования и застройки Козинского сельского поселения.